## Slide 1
DIAGRAMA DE ISHIKAWA /ESPINA DE PESCADO/ CAUSA-EFECTO

## Slide 2
Es un Herramientas grafica eficaz y más utilizada en acciones de mejoramiento y control de calidad en las organizaciones.
Permite, de una forma sencilla, agrupar y visualizar las razones que han de estar en el origen de cualquier problema o resultando que se pretenda mejorar.
Creado por: Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1953.
DEFINICIÓN DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA / DE PESCADO/ CAUSA-EFECTO

## Slide 3
VENTAJAS GENERALES DEL USO DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA (DI):
El DI sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva.
Las causas del problema se buscan activamente y los resultados quedan plasmados en el diagrama.
Sirve para señalar todas las posibles causas de un problema y como se relacionan entre si , con lo cual la solución de un problema se vuelve un reto y se motiva asi el trabajo por la calidad.
Se puede utilizar la lluvia de ideas para encontrar la solución

## Slide 4: Las sesiones de lluvia de ideas se rigen por los siguientes pasos:
Primero se identifica el tema o problema sobre el que se van a aportar ideas. La definición debe ser clara, y entre más precisa y delimitada este más productiva será la sesión.
Cada participante en la sesión debe hacer una lista por escrito de posibles causas si se esta analizando un problema. La ventaja de que sea por escrito ( no oral) es que todos los miembros del grupo participan.
Los participantes se acomodan de preferencia en forma circular y se turnan para leer una idea de su lista a la vez. A medida que se leen las ideas, estas se presentan visualmente a fin de que todos las vean. El proceso continua hasta que se han leído todas las ideas diferentes de todas las listas. Ninguna idea debe considerarse como absurda o imposible.
Una vez leídos todos los puntos , el moderador pregunta a cada persona , por turnos, si tiene puntos adicionales que comentar.

## Slide 5: Las sesiones de lluvia de ideas se rigen por los siguientes pasos:
Se agrupan, de manera gráfica, las causas por su similitud.
Se realiza una discusión abierta y respetuosa dirigida a centrar la atención en las causas principales. Las causas que reciban más mención o atención en la discusión se pueden señalar en el Diagrama de Ishikawa.
Se realiza una votación secreta en el grupo para elegir las causas o ideas más importantes. Se recomienda una votación ponderada , ejemplo: 5 puntos para las más importante , 3 puntos para la de mediana importancia y 1 para la importante en menor grado.
Se eliminan las ideas que recibieron poca atención y la atención del grupo se centra ahora en las ideas que recibieron más votos. Se hace una nueva discusión sobre estas y, después de ello, una nueva votación, para así obtener las causas más importantes que el grupo se encargara de atender.

## Slide 6
METODOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN DIAGRAMA DE ISHIKAWA
6M
Flujo de Proceso
Estratificación

## Slide 7: METODO DE 6M
Es el más común
consiste en agrupar las causas potenciales en seis ramas principales:
  métodos de trabajo,
  mano de obra,
  materiales,
  maquinaria,
  medición y
  medio ambiente.
  Estos seis elementos definen de manera global todo proceso, y cada uno aporta parte de la variabilidad ( y de la calidad) final del producto o servicio.
  Por lo que es natural enfocar los esfuerzos de mejora hacia cada uno de estos elementos de un proceso.

## Slide 8: ESQUEMA BÁSICO
Mano de Obra
Maquinaria
Métodos de Trabajo
Medio Ambiente
Materiales
Medición
Problema
CAUSAS
EFECTO

## Slide 9: A continuación se dan una lista de posibles subramas para el método de construcción (6M)
Conocimiento (¿La gente conoce su trabajo?)
Entrenamiento (¿Están entrenados los operadores?)
Habilidad (¿Los operadores han demostrado tener habilidad para que el trabajo que realizan?)
Capacidad (¿Se espera que cualquier trabajador pueda llevar a cabo de manera eficiente su labor?)
Ciclos (¿existen patrones o ciclos en los procesos que dependen de condiciones del medio ambiente?)
Temperatura (¿la temperatura ambiental influye en las operaciones?).

## Slide 10: A continuación se dan una lista de posibles subramas para el método de construcción (6M)
Variabilidad ( ¿ se conoce la variabilidad de las características importantes?)
Cambios ( en los lotes, procedencia ,etc.)
Proveedores ( ¿cuál es la influencia de múltiples proveedores?¿se sabe cómo influyen los distintos tipos de materiales?)
Disponibilidad ( ¿se dispone de las mediciones requeridas?)
Definiciones ( ¿están definidas operacionalmente las características que son medidas?)
Tamaño de la muestra ( ¿han sido medidas suficientes piezas?)
Capacidad de repetición ( ¿ se puede repetir con facilidad la medida ( estudios R &R)?)
¿El equipo de medición está debidamente calibrado?

## Slide 11: A continuación se dan una lista de posibles subramas para el método de construcción (6M)
Estandarización (¿Las responsabilidades y los procedimientos de trabajo están definidos clara y adecuadamente?)
Excepciones ( ¿existe un procedimiento alternativo claramente definido?)
Definición de operaciones (¿están definidas las operaciones que constituyen los procedimientos?)
Capacidad (¿las máquinas han demostrado ser capaces?)
¿Hay grandes diferencias entre máquinas, equipos, etc.?
¿Los cambios en las herramientas se realizan periódicamente?
¿Los criterios para ajustar las máquinas son claros?
¿Existen programas de mantenimiento preventivo?¿son adecuados?

## Slide 12
Diagrama de Ishikawa: TIPO 6M
Mano de Obra
Maquinaria
Métodos de Trabajo
Medio Ambiente
Materiales
Medición
Operario
Supervisión
Capacitación
Inadecuado.
Fuera de especificación.
No estandarizado
Maquinaria. deficiente
Equipo inadecuado
Presencia de polvos
Equipo no adecuado.
Chasis

## Slide 13
VENTAJAS
Obliga a considerar una gran cantidad de elementos asociados con el problema .
Puede ser usado cuando el proceso no se conoce a detalle.
Se concentra en el proceso y no en el producto.
DESVENTAJAS
En una sola rama se identifican demasiadas causas potenciales.
Tiende a concentrarse en pequeños detalles del proceso.
El método no es ilustrativo para quienes desconocen el proceso.

## Slide 14
METODO DE FLUJO DE PROCESO
Además este método permite:
explorar formas alternativas de trabajo,
detectar cuellos de botella,
descubrir problemas ocultos.
Para ir agregando , en el orden del proceso, las causas potenciales , se puede realizar la siguiente pregunta :
la variabilidad en esta parte del proceso afecta en esta parte del proceso afecta el problema especificado.
La línea principal del Diagrama de Ishikawa sigue la secuencia normal del proceso de producción o de administración.
Los factores que pueden afectar la caracteristica de calidad se agregan en el orden que les corresponde, según el proceso.

## Slide 15
Rolado
Materia Prima
Hechura de tubo
Correcion
Aplana-miento
Prueba de agua
Remover cordon
Inspección
Cicatri-ces en tubos de acero
Rolado
Amontonamiento
Peso
Diferencia
Pulimento
Pulimento
Movimiento
Válvula
Colocacion
Pintura Superficial
Movimiento en banda
Impurezas
Ensanchamiento
Rolado
Movimiento
Aflojamiento
Caídas
Amontonamiento
Individual
En grupo
Colocación
Movimientos
Peso
Diagrama de Ishikawa: Tipo Flujo de Proceso

## Slide 16
VENTAJAS
Obliga a preparar el diagrama de flujo de proceso.
Se pueden llegar a descubrir otros problemas no consideramos inicialmente.
Permite que las personas que desconocen el proceso se familiaricen con él.
DESVENTAJAS
Es fácil no detectar las causas potenciales , puesto que la gente puede estar muy familiarizada con el proceso haciéndosele todo normal.
Es difícil usarlo por mucho tiempo , sobre todo en procesos complejos.
Algunas causas potenciales pueden aparecer muchas veces.

## Slide 17: METODO DE ESTRATIFICCION O ENUMERACION DE CAUSAS
La idea de este método es ir directamente a las principales causas potenciales de un problema.
La selección de estas causas muchas veces se hace a través de una sesión de lluvia de ideas. Es importante preguntarse al menos cinco veces , el porqué del problema.
Con esto se construirá el Diagrama de Ishikwa , partiendo de éste análisis previo, con lo que el abanico de búsqueda será más reducido y los resultados más positivos.

## Slide 18: METODO DE ESTRATIFICCION O ENUMERACION DE CAUSAS
El método de estratificación contrasta con el método 6M , ya que en éste se va de lo muy general a lo particular, mientras que en el método de estratificación se va directamente a causas potenciales del problema.
Esta manera de construir el Diagrama de Ishikawa es natural cuando las categorías de las causas potenciales pueden subdividirse ,por ejemplo un producto terminado puede dividirse fácilmente en sus subensambles.

## Slide 19
Porcentaje de conservación
Vehículo
Pigmento
Frecuencia
Encerado
Acabado
Impresión
Temperatura
Exposición al sol
Contaminación
Calidad de la pintura
Mantenimiento
Tiempo de exposición.
Método de pintado
Atmósfera
Diagrama de Ishikawa:TIPO Estratificación

## Slide 20
VENTAJAS
Proporciona un agrupamiento claro de las causas potenciales del problema, lo que permite centrarse directamente en el análisis del mismo.
Este diagrama es por lo general menos complejo que los obtenidos mediante los otros procedimientos.
DESVENTAJAS
Se puede dejar de contemplar algunas causas potenciales importantes.
Se requiere un mayor conocimiento del producto o el proceso.
Puede ser difícil definir subdivisiones principales.

## Slide 21: PASOS EN LA CONSTRUCCION DE UN DIAGRAMA DE ISHIKAWA ( DI ):
Elegir el aspecto de calidad que se quiere mejorar , lo cual se puede hacer con la ayuda de un Diagrama de Pareto, un histograma o alguna acción preventiva/correctiva que deba realizarse.
Escribir de manera clara y concreta el aspecto de calidad a la derecha del diagrama. Trazar una flecha ancha de izquierda a derecha , y decidir que tipo de DI se va a emplear ( 6M , Flujo o Estratificación).
Buscar todas las causas probables , lo mas concretas posibles, que pueden afectar a la característica de calidad. Generalmente esto se hace a través de una lluvia de ideas.

## Slide 22: PASOS EN LA CONSTRUCCION DE UN DIAGRAMA DE ISHIKAWA ( DI ):
Representar en el DI las ideas obtenidas y, analizando el diagrama , preguntarse si faltan algunas otras causas aún no consideradas.; si existen entonces agregarlas.
Decidir cuáles son las causas más importantes , a través de un consenso o votación, o bien si se tienen disponibles empleando datos.
Decidir sobre cuáles causas se va a actuar. Para ello se toma en consideración el punto anterior y lo factible que resulta corregir cada una de las causas.
Preparar un plan de acción para cada una de las causas a ser investigadas o corregidas.